查看完整版本: [-- modbus协议及modbus RTU的C51程序 --]

电子工程师之家 -> 51单片机论坛 -> modbus协议及modbus RTU的C51程序 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

一线工人 2007-11-15 21:44 modbus协议及modbus RTU的C51程序 完整的程序请下载 [attachment=1488] Modbus通讯协议 Modbus协议最初由Modicon公司开发出来，在1979年末该公司成为施耐德自动化(Schneider Automation)部门的一部分，现在Modbus已经是工业领域全球最流行的协议。此协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。许多工业设备，包括PLC，DCS，智能仪表等都在使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准。有了它，不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络，进行集中监控。 当在网络上通信时，Modbus协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址，识别按地址发来的消息，决定要产生何种行动。如果需要回应，控制器将生成应答并使用Modbus协议发送给询问方。 Modbus 协议包括ASCII、RTU、TCP等，并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构，而不管它们是经过何种网络进行通信的。标准的 Modicon控制器使用RS232C实现串行的Modbus。Modbus的ASCII、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式，数据通讯采用Maser/Slave方式，Master端发出数据请求消息，Slave端接收到正确消息后就可以发送数据到Master端以响应请求； Master端也可以直接发消息修改Slave端的数据，实现双向读写。 Modbus 协议需要对数据进行校验，串行协议中除有奇偶校验外，ASCII模式采用LRC校验，RTU模式采用16位CRC校验，但TCP模式没有额外规定校验，因为TCP协议是一个面向连接的可靠协议。另外，Modbus采用主从方式定时收发数据，在实际使用中如果某Slave站点断开后（如故障或关机）， Master端可以诊断出来，而当故障修复后，网络又可自动接通。因此，Modbus协议的可靠性较好。 下面我来简单的给大家介绍一下，对于Modbus的ASCII、RTU和TCP协议来说，其中TCP和RTU协议非常类似，我们只要把RTU协议的两个字节的校验码去掉，然后在RTU协议的开始加上5个0和一个6并通过TCP/IP网络协议发送出去即可。所以在这里我仅介绍一下Modbus的ASCII和 RTU协议。 下表是ASCII协议和RTU协议进行的比较： 协议 开始标记 结束标记 校验 传输效率 程序处理 ASCII :（冒号） CR,LF LRC 低 直观，简单，易调试 RTU 无 无 CRC 高 不直观，稍复杂 通过比较可以看到，ASCII协议和RTU协议相比拥有开始和结束标记，因此在进行程序处理时能更加方便，而且由于传输的都是可见的ASCII字符，所以进行调试时就更加的直观，另外它的LRC校验也比较容易。但是因为它传输的都是可见的ASCII字符，RTU传输的数据每一个字节ASCII都要用两个字节来传输，比如RTU传输一个十六进制数0xF9,ASCII就需要传输’F’’9’的ASCII码0x39和0x46两个字节，这样它的传输的效率就比较低。所以一般来说，如果所需要传输的数据量较小可以考虑使用ASCII协议，如果所需传输的数据量比较大，最好能使用RTU协议。 下面对两种协议的校验进行一下介绍。 1、LRC校验 LRC域是一个包含一个8位二进制值的字节。LRC值由传输设备来计算并放到消息帧中，接收设备在接收消息的过程中计算LRC，并将它和接收到消息中LRC域中的值比较，如果两值不等，说明有错误。 LRC校验比较简单，它在ASCII协议中使用，检测了消息域中除开始的冒号及结束的回车换行号外的内容。它仅仅是把每一个需要传输的数据按字节叠加后取反加1即可。下面是它的VC代码： BYTE GetCheckCode(const char * pSendBuf, int nEnd)//获得校验码 { BYTE byLrc = 0; char pBuf[4]; int nData = 0; for(i=1; i<end; i+=2) //i初始为1，避开“开始标记”冒号 { //每两个需要发送的ASCII码转化为一个十六进制数 pBuf [0] = pSendBuf ; pBuf [1] = pSendBuf [i+1]; pBuf [2] = '\0'; sscanf(pBuf,"%x",& nData); byLrc += nData; } byLrc = ~ byLrc; byLrc ++; return byLrc; } 2、CRC校验 CRC域是两个字节，包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC域中的值比较，如果两值不同，则有误。 CRC是先调入一值是全“1”的16位寄存器，然后调用一过程将消息中连续的8位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效，起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。 CRC 产生过程中，每个8位字符都单独和寄存器内容相或（OR），结果向最低有效位方向移动，最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测，如果LSB为1，寄存器单独和预置的值或一下，如果LSB为0，则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位（第8位）完成后，下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相或。最终寄存器中的值，是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。 CRC添加到消息中时，低字节先加入，然后高字节。下面是它的VC代码： WORD GetCheckCode(const char * pSendBuf, int nEnd)//获得校验码 { WORD wCrc = WORD(0xFFFF); for(int i=0; i<nEnd; i++) { wCrc ^= WORD(BYTE(pSendBuf)); for(int j=0; j<8; j++) { if(wCrc & 1) { wCrc >>= 1; wCrc ^= 0xA001; } else { wCrc >>= 1; } } } return wCrc; } 对于一条RTU协议的命令可以简单的通过以下的步骤转化为ASCII协议的命令： 1、 把命令的CRC校验去掉，并且计算出LRC校验取代。 2、 把生成的命令串的每一个字节转化成对应的两个字节的ASCII码，比如0x03转化成0x30,0x33（0的ASCII码和3的ASCII码）。 3、 在命令的开头加上起始标记“:”，它的ASCII码为0x3A。 4、 在命令的尾部加上结束标记CR,LF（0xD,0xA），此处的CR,LF表示回车和换行的ASCII码。 所以以下我们仅介绍RTU协议即可，对应的ASCII协议可以使用以上的步骤来生成。 下表是Modbus支持的功能码： 功能码 名称 作用 01 读取线圈状态 取得一组逻辑线圈的当前状态（ON/OFF) 02 读取输入状态 取得一组开关输入的当前状态（ON/OFF) 03 读取保持寄存器 在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值 04 读取输入寄存器 在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值 05 强置单线圈 强置一个逻辑线圈的通断状态 06 预置单寄存器 把具体二进值装入一个保持寄存器 07 读取异常状态 取得8个内部线圈的通断状态，这8个线圈的地址由控制器决定 08 回送诊断校验 把诊断校验报文送从机，以对通信处理进行评鉴 09 编程（只用于484） 使主机模拟编程器作用，修改PC从机逻辑 10 控询（只用于484） 可使主机与一台正在执行长程序任务从机通信，探询该从机是否已完成其操作任务，仅在含有功能码9的报文发送后，本功能码才发送 11 读取事件计数 可使主机发出单询问，并随即判定操作是否成功，尤其是该命令或其他应答产生通信错误时 12 读取通信事件记录 可是主机检索每台从机的ModBus事务处理通信事件记录。如果某项事务处理完成，记录会给出有关错误 13 编程（184/384 484 584） 可使主机模拟编程器功能修改PC从机逻辑 14 探询（184/384 484 584） 可使主机与正在执行任务的从机通信，定期控询该从机是否已完成其程序操作，仅在含有功能13的报文发送后，本功能码才得发送 15 强置多线圈 强置一串连续逻辑线圈的通断 16 预置多寄存器 把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器 17 报告从机标识 可使主机判断编址从机的类型及该从机运行指示灯的状态 18 （884和MICRO 84） 可使主机模拟编程功能，修改PC状态逻辑 19 重置通信链路 发生非可修改错误后，是从机复位于已知状态，可重置顺序字节 20 读取通用参数（584L） 显示扩展存储器文件中的数据信息 21 写入通用参数（584L） 把通用参数写入扩展存储文件，或修改之 22～64 保留作扩展功能备用 65～72 保留以备用户功能所用 留作用户功能的扩展编码 73～119 非法功能 120～127 保留 留作内部作用 128～255 保留 用于异常应答 在这些功能码中较长使用的是1、2、3、4、5、6号功能码，使用它们即可实现对下位机的数字量和模拟量的读写操作。 1、读可读写数字量寄存器（线圈状态）： 计算机发送命令：[设备地址] [命令号01] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取的寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] 例：[11][01][00][13][00][25][CRC低][CRC高] 意义如下： <1>设备地址：在一个485总线上可以挂接多个设备，此处的设备地址表示想和哪一个设备通讯。例子中为想和17号(十进制的17是十六进制的11)通讯。 <2>命令号01：读取数字量的命令号固定为01。 <3>起始地址高8位、低8位：表示想读取的开关量的起始地址(起始地址为0)。比如例子中的起始地址为19。 <4>寄存器数高8位、低8位：表示从起始地址开始读多少个开关量。例子中为37个开关量。 <5>CRC校验：是从开头一直校验到此之前。在此协议的最后再作介绍。此处需要注意，CRC校验在命令中的高低字节的顺序和其他的相反。 设备响应：[设备地址] [命令号01] [返回的字节个数][数据1][数据2]...[数据n][CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] 例：[11][01][05][CD][6B][B2][0E][1B][CRC低][CRC高] 意义如下： <1>设备地址和命令号和上面的相同。 <2>返回的字节个数：表示数据的字节个数，也就是数据1，2...n中的n的值。 <3>数据1...n：由于每一个数据是一个8位的数，所以每一个数据表示8个开关量的值，每一位为0表示对应的开关断开，为1表示闭合。比如例子中，表示20号(索引号为19)开关闭合，21号断开，22闭合，23闭合，24断开，25断开，26闭合，27闭合...如果询问的开关量不是8的整倍数，那么最后一个字节的高位部分无意义，置为0。 <4>CRC校验同上。 2、读只可读数字量寄存器（输入状态）： 和读取线圈状态类似，只是第二个字节的命令号不再是1而是2。 3、写数字量（线圈状态）： 计算机发送命令：[设备地址] [命令号05] [需下置的寄存器地址高8位] [低8位] [下置的数据高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] 例：[11][05][00][AC][FF][00][CRC低][CRC高] 意义如下： <1>设备地址和上面的相同。 <2>命令号:写数字量的命令号固定为05。 <3>需下置的寄存器地址高8位，低8位：表明了需要下置的开关的地址。 <4>下置的数据高8位，低8位：表明需要下置的开关量的状态。例子中为把该开关闭合。注意，此处只可以是[FF][00]表示闭合[00][00]表示断开，其他数值非法。 <5>注意此命令一条只能下置一个开关量的状态。 设备响应：如果成功把计算机发送的命令原样返回，否则不响应。 4、读可读写模拟量寄存器（保持寄存器）： 计算机发送命令：[设备地址] [命令号03] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取的寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] 例：[11][03][00][6B][00][03][CRC低][CRC高] 意义如下： <1>设备地址和上面的相同。 <2>命令号:读模拟量的命令号固定为03。 <3>起始地址高8位、低8位：表示想读取的模拟量的起始地址(起始地址为0)。比如例子中的起始地址为107。 <4>寄存器数高8位、低8位：表示从起始地址开始读多少个模拟量。例子中为3个模拟量。注意，在返回的信息中一个模拟量需要返回两个字节。 设备响应：[设备地址] [命令号03] [返回的字节个数][数据1][数据2]...[数据n][CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] 例：[11][03][06][02][2B][00][00][00][64][CRC低][CRC高] 意义如下： <1>设备地址和命令号和上面的相同。 <2>返回的字节个数：表示数据的字节个数，也就是数据1，2...n中的n的值。例子中返回了3个模拟量的数据，因为一个模拟量需要2个字节所以共6个字节。 <3>数据1...n：其中[数据1][数据2]分别是第1个模拟量的高8位和低8位，[数据3][数据4]是第2个模拟量的高8位和低8位，以此类推。例子中返回的值分别是555，0，100。 <4>CRC校验同上。 5、读只可读模拟量寄存器（输入寄存器）： 和读取保存寄存器类似，只是第二个字节的命令号不再是2而是4。 6、写单个模拟量寄存器（保持寄存器）： 计算机发送命令：[设备地址] [命令号06] [需下置的寄存器地址高8位] [低8位] [下置的数据高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] 例：[11][06][00][01][00][03][CRC低][CRC高] 意义如下： <1>设备地址和上面的相同。 <2>命令号:写模拟量的命令号固定为06。 <3>需下置的寄存器地址高8位，低8位：表明了需要下置的模拟量寄存器的地址。 <4>下置的数据高8位，低8位：表明需要下置的模拟量数据。比如例子中就把1号寄存器的值设为3。 <5>注意此命令一条只能下置一个模拟量的状态。 设备响应：如果成功把计算机发送的命令原样返回，否则不响应。 modbus.c #include "main.h" //字地址 0 - 255 (只取低8位) //位地址 0 - 255 (只取低8位) /* CRC 高位字节值表 */ const uint8 code auchCRCHi[] = { 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40 } ; /* CRC低位字节值表*/ const uint8 code auchCRCLo[] = { 0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40 } ; uint8 testCoil; //用于测试 位地址1 uint16 testRegister; //用于测试 字址址16 uint8 localAddr = 1; //单片机控制板的地址 uint8 sendCount; //发送字节个数 uint8 receCount; //接收到的字节个数 uint8 sendPosi; //发送位置 uint16 crc16(uint8 *puchMsg, uint16 usDataLen) { uint8 uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC字节初始化 */ uint8 uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字节初始化 */ uint32 uIndex ; /* CRC循环中的索引 */ while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */ { uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ; /* 计算CRC */ uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ; uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ; } return (uchCRCHi << 8 ¦ uchCRCLo) ; }//uint16 crc16(uint8 *puchMsg, uint16 usDataLen) //开始发送 void beginSend(void) { b485Send = 1; //设为发送 sendPosi = 0; if(sendCount > 1) sendCount--; ACC = sendBuf[0]; TB8 = P; SBUF = sendBuf[0]; }//void beginSend(void) //读线圈状态 void readCoil(void) { uint8 addr; uint8 tempAddr; uint8 byteCount; uint8 bitCount; uint16 crcData; uint8 position; uint8 i,k; uint8 result; uint16 tempData; uint8 exit = 0; //addr = (receBuf[2]<<8) + receBuf[3]; //tempAddr = addr & 0xfff; addr = receBuf[3]; tempAddr = addr; //bitCount = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5]; //读取的位个数 bitCount = receBuf[5]; byteCount = bitCount / 8; //字节个数 if(bitCount%8 != 0) byteCount++; for(k=0;k<byteCount;k++) {//字节位置 position = k + 3; sendBuf[position] = 0; for(i=0;i<8;i++) { getCoilVal(tempAddr,&tempData); sendBuf[position] ¦= tempData << i; tempAddr++; if(tempAddr >= addr+bitCount) { //读完 exit = 1; break; } } if(exit == 1) break; } sendBuf[0] = localAddr; sendBuf[1] = 0x01; sendBuf[2] = byteCount; byteCount += 3; crcData = crc16(sendBuf,byteCount); sendBuf[byteCount] = crcData >> 8; byteCount++; sendBuf[byteCount] = crcData & 0xff; sendCount = byteCount + 1; beginSend(); }//void readCoil(void) //读寄存器 void readRegisters(void) { uint8 addr; uint8 tempAddr; uint16 result; uint16 crcData; uint8 readCount; uint8 byteCount; uint8 finsh; //1完成 0出错 uint16 i; uint16 tempData = 0; //addr = (receBuf[2]<<8) + receBuf[3]; //tempAddr = addr & 0xfff; addr = receBuf[3]; tempAddr = addr; //readCount = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5]; //要读的个数 readCount = receBuf[5]; byteCount = readCount * 2; for(i=0;i<byteCount;i+=2,tempAddr++) { getRegisterVal(tempAddr,&tempData); sendBuf[i+3] = tempData >> 8; sendBuf[i+4] = tempData & 0xff; } sendBuf[0] = localAddr; sendBuf[1] = 3; sendBuf[2] = byteCount; byteCount += 3; crcData = crc16(sendBuf,byteCount); sendBuf[byteCount] = crcData >> 8; byteCount++; sendBuf[byteCount] = crcData & 0xff; sendCount = byteCount + 1; beginSend(); }//void readRegisters(void) //强制单个线圈 void forceSingleCoil(void) { uint8 addr; uint8 tempAddr; uint16 tempData; uint8 onOff; uint8 i; //addr = (receBuf[2]<<8) + receBuf[3]; //tempAddr = addr & 0xfff; addr = receBuf[3]; tempAddr = addr; //onOff = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5]; onOff = receBuf[4]; //if(onOff == 0xff00) if(onOff == 0xff) { //设为ON tempData = 1; } //else if(onOff == 0x0000) else if(onOff == 0x00) { //设为OFF tempData = 0; } setCoilVal(tempAddr,tempData); for(i=0;i<receCount;i++) { sendBuf = receBuf; } sendCount = receCount; beginSend(); }//void forceSingleCoil(void) //设置多个寄存器 void presetMultipleRegisters(void) { uint8 addr; uint8 tempAddr; uint8 byteCount; uint8 setCount; uint16 crcData; uint16 tempData; uint8 finsh; //为1时完成 为0时出错 uint8 i; //addr = (receBuf[2]<<8) + receBuf[3]; //tempAddr = addr & 0xfff; addr = receBuf[3]; tempAddr = addr & 0xff; //setCount = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5]; setCount = receBuf[5]; byteCount = receBuf[6]; for(i=0;i<setCount;i++,tempAddr++) { tempData = (receBuf[i*2+7]<<8) + receBuf[i*2+8]; setRegisterVal(tempAddr,tempData); } sendBuf[0] = localAddr; sendBuf[1] = 16; sendBuf[2] = addr >> 8; sendBuf[3] = addr & 0xff; sendBuf[4] = setCount >> 8; sendBuf[5] = setCount & 0xff; crcData = crc16(sendBuf,6); sendBuf[6] = crcData >> 8; sendBuf[7] = crcData & 0xff; sendCount = 8; beginSend(); }//void presetMultipleRegisters(void) //检查uart0数据 void checkComm0Modbus(void) { uint16 crcData; uint16 tempData; if(receCount > 4) { switch(receBuf[1]) { case 1://读取线圈状态(读取点 16位以内) case 3://读取保持寄存器(一个或多个) case 5://强制单个线圈 case 6://设置单个寄存器 if(receCount >= 8) {//接收完成一组数据 //应该关闭接收中断 if(receBuf[0]==localAddr && checkoutError==0) { crcData = crc16(receBuf,6); if(crcData == receBuf[7]+(receBuf[6]<<8)) {//校验正确 if(receBuf[1] == 1) {//读取线圈状态(读取点 16位以内) readCoil(); } else if(receBuf[1] == 3) {//读取保持寄存器(一个或多个) readRegisters(); } else if(receBuf[1] == 5) {//强制单个线圈 forceSingleCoil(); } else if(receBuf[1] == 6) { //presetSingleRegister(); } } } receCount = 0; checkoutError = 0; } break; case 15://设置多个线圈 tempData = receBuf[6]; tempData += 9; //数据个数 if(receCount >= tempData) { if(receBuf[0]==localAddr && checkoutError==0) { crcData = crc16(receBuf,tempData-2); if(crcData == (receBuf[tempData-2]<<8)+ receBuf[tempData-1]) { //forceMultipleCoils(); } } receCount = 0; checkoutError = 0; } break; case 16://设置多个寄存器 tempData = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5]; tempData = tempData * 2; //数据个数 tempData += 9; if(receCount >= tempData) { if(receBuf[0]==localAddr && checkoutError==0) { crcData = crc16(receBuf,tempData-2); if(crcData == (receBuf[tempData-2]<<8)+ receBuf[tempData-1]) { presetMultipleRegisters(); } } receCount = 0; checkoutError = 0; } break; default: break; } } }//void checkComm0(void) //取线圈状态 返回0表示成功 uint16 getCoilVal(uint16 addr,uint16 *tempData) { uint16 result = 0; uint16 tempAddr; tempAddr = addr & 0xfff; //只取低8位地址 switch(tempAddr & 0xff) { case 0: break; case 1: *tempData = testCoil; break; case 2: break; case 3: break; case 4: break; case 5: break; case 6: break; case 7: break; case 8: break; case 9: break; case 10: break; case 11: break; case 12: break; case 13: break; case 14: break; case 15: break; case 16: break; default: break; } return result; }//uint16 getCoilVal(uint16 addr,uint16 *data) //设定线圈状态 返回0表示成功 uint16 setCoilVal(uint16 addr,uint16 tempData) { uint16 result = 0; uint16 tempAddr; tempAddr = addr & 0xfff; switch(tempAddr & 0xff) { case 0: break; case 1: testCoil = tempData; break; case 2: break; case 3: break; case 4: break; case 5: break; case 6: break; case 7: break; case 8: break; case 9: break; case 10: break; case 11: break; case 12: break; case 13: break; case 14: break; case 15: break; case 16: break; default: break; } return result; }//uint16 setCoilVal(uint16 addr,uint16 data) //取寄存器值 返回0表示成功 uint16 getRegisterVal(uint16 addr,uint16 *tempData) { uint16 result = 0; uint16 tempAddr; tempAddr = addr & 0xfff; switch(tempAddr & 0xff) { case 0: break; case 1: break; case 2: break; case 3: break; case 4: break; case 5: break; case 6: break; case 7: break; case 8: break; case 9: break; case 10: break; case 11: break; case 12: break; case 13: break; case 14: break; case 15: break; case 16: *tempData = testRegister; break; default: break; } return result; }//uint16 getRegisterVal(uint16 addr,uint16 &data) //设置寄存器值 返回0表示成功 uint16 setRegisterVal(uint16 addr,uint16 tempData) { uint16 result = 0; uint16 tempAddr; tempAddr = addr & 0xfff; switch(tempAddr & 0xff) { case 0: break; case 1: break; case 2: break; case 3: break; case 4: break; case 5: break; case 6: break; case 7: break; case 8: break; case 9: break; case 10: break; case 11: break; case 12: break; case 13: break; case 14: break; case 15: break; case 16: testRegister = tempData; break; default: break; } return result; }//uint8 setRegisterVal(uint16 addr,uint16 data)

fanyongqiang 2007-11-16 13:05 [s:8] 辛苦了，楼主

show 2007-11-22 14:58 感谢，一线工人的程序。 本人正在学习 modbus 用在51单片机上 有以下几点不懂望赐教！ 1.modbus rtu 协议 消息帧前面的 T1-T2-T3-T4 软件上是怎样实现的 上面程序的那几句？ 2。我用51单片机做一温度测量模块，用串行口发送到上位机。硬件89c51的txd接max485 rxd接max485的 485的de、re用p3.0控制 A、B 接双铰线 。我的问题是 我的接法对吗？ T1-T2-T3-T4什么时候开始算？ 3.能否画下modbus rtu C51程序的方框图 谢谢！